## Slide 1
尋形 Conform
框選一個形，找出所有同形——先進封裝 DXF 的幾何比對與設計規則檢查
Frame-select one pattern, find every instance — geometry matching & DRC for advanced packaging
480 → 1
等效人工工時 → 機器 1 小時
100%
選定圖樣全 entity 覆蓋（vs 抽樣）
400,768
單張真實 DXF 實體數，秒級互動
01 / 08
Notes: ⏱ 0:00–0:20（20 秒）
開場一句自我介紹＋一句產品定義：『尋形 Conform——在先進封裝的 DXF 圖紙上，框選一個圖樣，系統找出所有同形實例並自動跑設計規則檢查。』
指一下三個數字當 hook（480→1、100% 覆蓋、40 萬實體秒級），細節後面每頁展開，這頁不停留。

## Slide 2
痛點 PROBLEM
驗證瓶頸：先進封裝設計檢查的痛點
The Verification Bottleneck — why Conform exists
尋形 Conform
02 / 08
先進封裝後段驗證：一個漏檢的設計錯誤，可能造成基板重投、封裝組裝良率損失，甚至流到客戶端釀成客退——良率與可靠度的最後一道防線。
人力與時間
6 位資深工程師
× 超過 10 天
最貴的人力，綁在最低槓桿的重複量測上
覆蓋率
抽樣式驗證
缺陷會漏
抽樣看不完 → 未覆蓋區就是漏檢風險
授權瓶頸
僅 4 套 AutoCAD
併發授權
授權數＝驗證並行度上限，全隊迭代卡死
這三個瓶頸是結構性的，不是效率問題——加人、加班、買授權只能緩解、無法消除，得換驗證方式。
Notes: ⏱ 0:20–1:10（50 秒）
開場一句把嚴重性與『物理限制』框定：先進封裝漏檢後果嚴重；舊流程的三個限制不是『慢』，是結構性的——人力(6人>10天)、抽樣(看不完→會漏)、授權(僅4套AutoCAD併發，全隊序列化)。收尾關鍵句：這三個瓶頸只靠加人或加班解不開，必須換做法。下一頁帶出 尋形 Conform 的解。

## Slide 3
解法 SOLUTION
解法：框選即查詢——從框選到規則報告的閉環
Frame-select → match → rule check, one closed loop
尋形 Conform
03 / 08
工程師在瀏覽器裡框選一個圖樣，系統即時找出全部同形、確認後入庫；範本庫隨使用累積，之後新圖一鍵全掃、直出報告。
① 上傳 DXF
前處理＋圖層過濾＋渲染
② 框選圖樣
AutoCAD 式互動操作
③ 即時比對
找出全部同形實例
④ 確認入庫
範本庫隨使用累積
⑤ 規則檢查
100+ 條自動判 pass/fail
零學習成本 FAMILIAR UX
互動完全比照 AutoCAD：中鍵拖曳平移、左→右 window ／ 右→左 crossing 框選。
驗證工程師不需重新學一套工具，開瀏覽器就能上手。
F L Y W H E E L
範本庫飛輪：越用越省
每次確認的圖樣都累積進範本庫（現有 50+ 範本）；
新圖上傳後一鍵 scan-all 全範本掃描——第一張圖教過的，之後每張圖都自動會。
閉環的關鍵在第③步「即時比對」——在 40 萬個實體裡找出全部同形，還要秒級回應。下一頁講怎麼辦到。
Notes: ⏱ 1:10–2:00（50 秒）
用一個 operator 的一天講工作流程：上傳 DXF → 系統前處理渲染 → 框選一個圖樣 → 即時看到全部同形被標記 → 確認入庫 → 規則引擎跑 100+ 條檢查直出報告。
兩個賣點各一句：(1) 零學習成本——互動完全仿 AutoCAD（中鍵平移、window/crossing 框選），驗證工程師零遷移成本；(2) 範本庫飛輪——確認過的圖樣進庫（現有 50+ 範本），新圖一鍵 scan-all，教一次、之後全自動。
收尾一句設 hook：閉環成立的前提是第③步能在 40 萬實體裡秒級找同形——轉下一頁演算法。

## Slide 4
演算法 ALGORITHM
像找星系一樣，在圖海中找出每一個同形
The Matching Engine & its astronomy inspiration
尋形 Conform
04 / 08
閉環的第③步：在整張 DXF 裡找出框選圖樣的全部同形實例。難點只有一個：規模。
暴力解的代價 BRUTE FORCE
遍歷：每個 entity 都要兩兩比較 → O(N²)
但 pattern 最多由 k = 120 個 entity 組成，每個都要比 → 再 ×k
→ O(N²·k) 量級 ≈ 1.9 × 10¹³ 次／模板
真實 DXF N ≈ 400,768；每次還要旋轉對位＋容差比對——遍歷根本跑不完。
I N S P I R A T I O N
靈感：天文學家怎麼找星系／星團／星雲？
不逐顆星互比（那是宇宙級 O(N²)）——而是：
① 旋轉／縮放／平移都不變的幾何簽章
② 空間索引快速定位候選天區
③ 只對倖存候選做精確比對
（同類思路：astrometry.net quad-hash、FoF 分群）
把同一招搬到 DXF：同形圖樣 = 一個星座，整張圖 = 一片星空
① 幾何簽章 gate
旋轉/鏡像/縮放不變
② cKDTree 空間索引
O(log N) 鄰域
③ PCA 主軸對位
sign-variant 擇優
④ 對稱 chamfer
容差評分
⑤ inverted-index
內含抑制→近線性
遍歷 brute-force O(N²·k) ≈ 1.9×10¹³ 次／模板（k≤120） → 單核估算約 數天～數週
尋形 Conform 簽章 gate ＋ cKDTree 空間索引剪枝到近線性 → 互動式秒級回應
Notes: ⏱ 2:00–3:10（70 秒）——演算法 + 複雜度 + 天文學靈感頁。
先把問題講成幾何模式比對：在一張 DXF（N≈400,768 個實體）裡，找某個框選圖樣的『全部同形實例』。
暴力解 O(N²·k)：遍歷每個 entity 兩兩比較是 O(N²)；又因 query pattern 最多由 k=120 個 entity 組成、每個都要比 → 再 ×k → O(N²·k)。真實 DXF N≈400,768、k≤120 → 量級 ≈ 1.9×10¹³ 次／每個模板，每次還要旋轉對位＋容差比對，遍歷下完全跑不完（1.9×10¹³ 是 O(N²·k) 量級估算示意，N 取自真實 DXF、k 為目前 pattern 上限）。
遍歷時間重新估算：單核以 ~10⁷–10⁸ 次/秒（含對位＋容差的複合比較）計，1.9×10¹³ 次 ≈ 1.9×10⁶–1.9×10⁵ 秒 ≈ 數天～數週；對照尋形 Conform 經簽章 gate + cKDTree 剪枝後為互動式秒級（吞吐假設依單次比較成本而定，為量級估算非現場 benchmark）。
靈感（口述可展開）：天文學家找星系／星團／星雲不是逐顆星互比，而是用對旋轉/縮放/平移不變的幾何特徵『簽章』描述結構、丟進空間索引先定位候選天區、再只對倖存者做精確比對——例如 astrometry.net 用 4 星 quad 的幾何 hash 做 blind plate-solving（對 平移/旋轉/縮放/鏡射 不變），friends-of-friends 用連結長度分群找星團。
尋形 Conform 把同一套思路搬到 DXF：同形圖樣＝一個星座，整張圖＝一片星空。
演算法五步：①幾何簽章 gate（旋轉/鏡像/縮放不變）剪掉絕大多數候選 → ②cKDTree 空間索引 O(log N) 鄰域 → ③PCA 主軸對位＋4 個鏡射/旋轉 sign-variant 取最佳（Procrustes 式對齊）→ ④對稱 chamfer 評分容差 → ⑤inverted-index 內含抑制。
效能：比對掃描 O(N²·k) 遍歷（單核估算數天～數週）→ 經簽章 gate + cKDTree 空間索引剪枝到近線性、互動式秒級回應。（內含抑制 20s→8ms 是另一後處理步、見 P5；皆為 design.md／備忘的實測或量級估算，非現場 benchmark。）
誠實措辭：astrometry.net / friends-of-friends 是『同類方法』的類比，用來說明思路，非本專案直接套用其程式庫；本專案實作為自寫的 signature gate + scipy cKDTree + PCA 主軸對位/sign-variant 擇優/對稱 chamfer + inverted index（matcher 為 Procrustes 式對位，未跑 SVD-based Kabsch）。

## Slide 5
成效 ★ IMPACT
成效：6 人 10 天 → 1 人 1 小時
Results & Impact — the core metric
尋形 Conform
05 / 08
V E R I F Y O N E D R A W I N G
6 人 × 10 天 → 1 人 × 1 小時
＝ 約 480 等效人工工時（6人×10天×8h）→ 約 1 小時機器運行
≈ 480 → 1
人力投入約 1/480（工程師小時）
維度
BEFORE（舊流程）
AFTER（尋形 Conform）
人力 / 工時
6 位資深工程師 × 10 天
1 位工程師 × 1 小時（含操作 + 100+ 條自動化條件檢查）
覆蓋率
抽樣（缺陷會漏）
100% 全 entity 全覆蓋 ＋ 100+ 條自動化檢查（架構保證）
併發 / 吞吐
4 套 AutoCAD 授權序列化
多圖同時處理，不被單張圖卡住；零 AutoCAD 授權
「抽樣 → 選定圖樣 100% 全掃」是品質階躍——漏檢從機率，變成可量測的覆蓋率。
生產級規模｜真實 DXF 400,768 圓
內含抑制 20s → 8ms（實測）
Notes: ⏱ 3:10–4:30（80 秒）——★ 最高權重(40%)的核心頁，講最久。
頭條：6 人 × 10 天 → 1 人 × 1 小時（含操作 + 100+ 條自動化檢查）。換算約 480 工程師小時 → 1，約 1/480。
三列對比表逐列講：(1)人力工時；(2)覆蓋率——這是最防守得住的一句：從抽樣變 100% 全 entity，再加 100+ 條自動化條件檢查，『漏檢』從機率問題變成不可能，這是品質的階躍不只是加速；(3)併發/吞吐——多圖同時處理，不被單一張圖紙的檢驗卡住，且不再受 4 套 AutoCAD 授權序列化。
規模佐證(實測)：真實 DXF 含 400,768 個圓；內含抑制 O(N²)→倒排索引，20s→8ms。
誠實守則：1 小時是實際運行成效；480× 是換算，被問就說明算法(6×10×8 工時 vs 1 工時)。

## Slide 6
開發 PROCESS
用 Claude Code 把開發變成生產線
Building Conform as a Claude Code Production Line
尋形 Conform
06 / 08
① 人類意圖 spectra-propose
② codegraph 導航 search · impact
③ Claude 實作 編碼 + 自寫測試
④ playwright 開真瀏覽器截圖驗證
⑤ [USER] 機密 DXF 親驗｜信任邊界
⑥ spectra-archive 歸檔 + spec 同步
MCP：codegraph · playwright · discord
Hooks：RTK 省 ~52% token · auto-sync
信任邊界：機密 DXF 不進 context
Skills｜自建技能生態 規格流 spectra-* ×12 · 測試 tdd · 審查 grill-me / diagnose / triage
規劃 to-prd / to-issues · 領域 add-rule · 雛型 prototype · 架構 improve-codebase-architecture 等
AI 提案，工程判斷把關——每個採用都附一個被我否決的替代方案
採用
我否決 Claude 的「密度啟發式」，改採確定性互斥視圖規則——可重現、operator 看得懂
後來推翻
密度仲裁上線後產線 17,482 球整批誤判，我判定不追不可重現的 bug、整個子系統當死碼砍掉
被產線打臉再修
design 判 O(M²)「便宜」被 20k 球產線打臉到 20s+，我換 inverted index 近線性（6000 球 2.0s→8ms）
延後
Postgres／MinIO 遷移我寫好 ADR 但標「未實作」——_jobs 才是硬牆，無 HA 需求前不動
45 archived + 25 active changes · 9 capability specs · 175 commits（50 帶 Claude co-author） · 三週
Notes: ⏱ 4:30–5:30（60 秒）
口頭講稿(約180字)：我把 Claude 當一位資深工程師，每個提案都拿來質問，不照單全收。
舉真實功能『量測距離工具』：先下 spectra-propose，Claude 產出 proposal、design(10 條編號決策)、tasks 三份文件，我在規格層就審完意圖、便宜地修正方向，而不是事後改 diff。接著 spectra-apply，Claude 用 codegraph 直接跳到 canvas.js 節點、查呼叫關係與改動影響面，不在三千八百行裡盲目 grep；邊實作邊勾 task、自寫測試。前端是 Canvas2D，DOM 看不到像素，所以用 playwright 開真瀏覽器框選、截圖比對 overlay。最後一格永遠標 [USER]——機密客戶 DXF 只由我親驗，Claude 碰不到。驗完下 spectra-archive 自動歸檔並同步規格。三週、四十五個功能，每個都走同一條紀律化迴圈。
── 完整採用/否決決策表(評審深問時口述)──
1) 同半徑 BGA vs 對位點：Claude 提密度仲裁→我採用→產線 17,482 球誤判、合成案重現不出→改互斥視圖規則(commit 77e8832)。
2) 失效仲裁子系統：曾主張保留當骨架→我判 YAGNI 死碼，直接刪(fffd30e)。
3) 含括抑制：design 判 O(M²)便宜→20k 球實測 20s+→換 inverted handle-index，6000 球 2.0s→8ms(13f179f)。
4) multi-dxf：先引 dxf_view enum(D1-7)→Decision 8 自我簡化推翻，enum 是 over-fit。
5) 基板比對：per-class tolerance 先 revert(9db06a6→c4df21d)→改 per-class match_strategy。
6) SEC-001 上傳預檢：延後(multipart Content-Length 涵蓋整 body，對內部信任使用者邊際)。
7) 儲存遷移 Postgres/MinIO：ADR 標『討論中、尚未實作』，_jobs 才是多 replica 硬牆。
── 誠實措辭 ──
• codegraph 是鐵證(.codegraph/codegraph.db 5.5MB 實建、7 工具預授權)。
• playwright/discord 說『啟用於我的 Claude Code 環境並用於本專案』，不要說『專案檔裡配置』(專案無 .mcp.json)。
• playwright 視覺回歸、discord scan-all 通知是『使用方式』描述，非既存測試套件；被追問誠實說明。
• 絕不可宣稱 Gmail/Calendar/Drive(未接入，config 中反列 OAuth-blocked)。真正三件套：codegraph + playwright + discord。
• RTK 省 ~52% token(4.8M/88k 指令)是全域 hook 分析數據。

## Slide 7
品質 QUALITY
程式品質 × 規格驅動工程
Code Quality × Spec-Driven Development
尋形 Conform
07 / 08
規格驅動：品質由流程強制，非口頭宣稱
▸ 9 個機器驗證能力契約（SHALL + WHEN/THEN 場景）
▸ 70 個 OpenSpec changes：propose → apply → archive
▸ openspec validate --specs 為 pre-merge 閘門
▸ 每個 change 一分支、留書面決策與審計軌跡
工程硬證據（每條釘 file / test）
✓ 442 測試函式、測試 LOC > app LOC
✓ 倒排索引：含括抑制 O(N²) → 近線性（守 N=20000 <2s）
✓ AST 不變量測試：workers 永不讀 stale cache
✓ DRC envelope 嚴格驗證：壞輸出 → 大聲 400，不靜默
✓ canvas.js ↔ Python 常數 drift-guard 測試
M A T C H E R
PCA 主軸對位 + sign-variant 擇優 + 對稱 chamfer → 平移／旋轉／鏡像／±5% 縮放不變
三條「真實 bug 驅動」fast path（400,768 圓 bucket-split、O(N²) 抑制爆 20s）——bug 驅動的演算法，不是紙上設計。
規格驅動讓「不同意」變便宜——我們在 design.md 的 ## Decisions 吵完每個 Alternative，而不是等 diff 出來才回頭。
Notes: ⏱ 5:30–6:20（50 秒）——把 25%+25% 兩個品質軸(程式品質 + 開發流程)合在這頁高密度交代。
左欄：規格驅動——品質是被流程『強制』出來的(9 契約、70 changes、validate 閘門)，不是嘴上說有測試。
右欄：工程硬證據，每條都能翻到對應 file/test(倒排索引、AST 不變量、envelope 驗證、drift-guard)。
中段藍帶：matcher 是技術核心，三條 fast path 由真實生產 bug 逼出(400,768 圓)——強調『bug 驅動，不是紙上設計』。
結尾 callback 呼應 P6 的決策表：spec-driven 讓爭論發生在 design.md，不是 diff 之後。
誠實：442 是測試函式數(約 546 通過案例，含參數化)；前端 canvas 零自動化 UI 測試，被問就框成 roadmap。

## Slide 8
擴展 ROADMAP
創新差異化與未來擴展
Differentiation & Roadmap
尋形 Conform
08 / 08
vs 舊做法 人工逐物件抽樣量測（AutoCAD 內手動） → 框選 → 比對 → 規則檢查的閉環（class-agnostic 幾何引擎，非封裝寫死）
尋形 Conform
幾何 → 規則引擎
先進封裝 DXF
已實作
PCB Gerber / ODB++ 間距 DRC
可擴展
GDSII / OASIS layout 圖樣列舉
可擴展
photomask / MEMS 圖樣稽核
可擴展
interposer / RDL 軟板佈局檢查
可擴展
乾淨團隊邊界：DRC 引擎是 adapter + 版本化 bundle（manifest v1.4.0）→ 尋形 Conform 可獨立出貨／測試；定位為「幾何→規則引擎」的通用前端層，可餵任意第三方 DRC 後端。
Notes: ⏱ 6:20–7:00（40 秒）——創新 10% 核心 + 應用廣度收尾。
vs 舊法：一句話講清差異——從人工逐物件抽樣量測，變成框選→比對→規則檢查的閉環，引擎是 class-agnostic 幾何不是封裝寫死。
輻射圖：中央是 尋形 Conform『幾何→規則引擎』，向外是鄰近應用——封裝 DXF 已實作，其餘(PCB Gerber/ODB++、GDSII/OASIS、photomask/MEMS、interposer/RDL)標『可擴展』，誠實不誇大成已做。
底部：乾淨團隊邊界(adapter + 版本化 bundle)讓 尋形 Conform 可獨立出貨，定位成多個 DRC 後端的通用前端層，而非單一用途工具。
收尾口頭金句可用：『尋形 Conform 不是一個封裝檢查工具，是一層幾何→規則的通用前端。』

## Slide 9
Q & A
6 人 × 10 天 → 1 人 × 1 小時 · 選定圖樣 100% 覆蓋 · 零 AutoCAD 授權依賴
演算法細節
簽章 gate / cKDTree / PCA 對位 → P4
數字怎麼算
480 工時換算與量級估算 → P5 備註
AI 怎麼用
採用／否決決策日誌 → 下一頁 BACKUP
Q&A · 3 MIN
Notes: ⏱ 7:00–10:00（3 分鐘問答）
停在這頁等提問；一行 recap 讓評審提問時眼前就有核心數字。
預判三類問題與跳頁策略：演算法細節→回 P4；數字換算→口述 P5 備註的算法(6×10×8 工時 vs 1 工時、量級估算非現場 benchmark)；AI 使用深度→切下一頁 BACKUP 決策日誌逐列講。
誠實守則：效能絕對數字以 design.md／專案備忘為準；被問到沒把握的數字，答『量級估算』不要硬報精確值。

## Slide 10
附錄 APPENDIX
採用／否決 決策日誌
AI-proposed / human-decided log（Q&A backup）
尋形 Conform
BACKUP
改進主題
Claude 建議
我的決定
我們怎麼討論／理由
結果
同半徑 BGA 球 vs 對位點
鄰域密度仲裁（自動推 pitch、鄰居數分類）
後來推翻
初期採用（無參數）；產線 17,482 球大陣列整批誤判成 Fiducial、合成案重現不出 → 不追不可重現的啟發式 bug
改用視圖約束
替代分類規則
互斥視圖判定（BGA=底視圖、Fiducial=頂視圖）
採用
確定性、operator 看得懂、免疫密度 edge case；明確否決「保留密度群當保險」
上線穩定（77e8832）
失效仲裁子系統去留
保留 arbitrate() 當未來骨架
改寫（YAGNI 刪）
視圖約束讓 registry 清空、call site 全成 pass-through → 可達但無作用的死碼，直接刪
子系統移除（fffd30e）
含括重複比對抑制效能
每類 pairwise 掃描，design 判 O(M²)「便宜」
採用後修正
上線打臉：20k 球單這步 20s+ → 換 inverted handle-index（X 的超集必含 X 全部 handle），近線性
6000 球 2.0s→8ms（13f179f）
多 DXF 一角色的 view 維度
引入 dxf_view enum，正交於設計角色（Decision 1-7）
後來推翻
Decision 8 簡化轉向：使用者回饋主流程是一檔含 top/bottom/side region，分割軸未必對齊 → enum 是 over-fit
全檔 multi，欄位 vestigial
基板比對策略
新增 per-class match_strategy（chamfer/signature）
採用（取代被否決路徑）
前案 per-class tolerance 已 revert（9db06a6→c4df21d）：tolerance 橋不過固定 ±20% pre-filter
match_strategy 正式取代
上傳上限 SEC-001 預檢
加請求層 Content-Length 預檢，buffer 前拒絕
延後
multipart 的 Content-Length 涵蓋整個 body 非單檔，FastAPI 無 per-part length；對內部信任使用者邊際價值低
緩衝後 len() 為權威防線
主軸：「AI 提案，工程判斷把關——每個採用都附一個被我否決的替代方案」。錨點均經 git/reflog 核對；效能絕對數字以 design.md／專案備忘為準，非現場 benchmark。
Notes: BACKUP 頁——不在 7 分鐘主線內，只在 Q&A 被深問『哪些採用哪些否決、怎麼討論』時切過來逐列講。
P6 決策帶只放 4 條精簡版；這張是完整 7 列表。
字級：全簡報由 _setfont 強制 ≥12pt（MIN_PT），此表理由欄 12pt 兩行內收納。
誠實：commit hash(77e8832/fffd30e/13f179f/9db06a6→c4df21d)、Decision 8、SEC-001 皆 repo 實證；17,482 / 6000 / 20000 球與時間數字來自 design.md／專案備忘的實測記述，非現場重跑。